## Slide 1: Новый HMI Volcano EC контроллер
VOLCANO
Контроллер HMI

## Slide 2: VOLCANO
Контроллер HMI
"
Режимы управления
Обогрев
Охлаждение
Проветривание
Отопление+проветривание
Охлаждение +проветривание
Отопление охлаждение
Текущий режим работы
Доступные режимы
Изменяйте режимы работы, удерживая кнопку с значком вентилятора и кнопку «вверх»
Чтобы иметь возможность переключаться между некоторыми режимами, вам нужно установить соответствующие настройки в дополнительных настройках A3 !!

## Slide 3: VOLCANO
Контроллер HMI
Выбор режима измерения температуры
0 – используется встроенный датчик температуры
1 – используется внешний датчик температуры
Функция A1 в расширенных настройках

## Slide 4: VOLCANO
Контроллер HMI
Блокировка контроллера
Блокировка и разблокировка контроллера осуществляется нажатием кнопки «вниз»
Чтобы заблокировать контроллер из основного положения дисплея
Иконка блокировки
это должно быть установлено в дополнительных настройках, функция A7 (B0 для WING):
0 - блокировка активна
1 - блокировка не активна

## Slide 5: VOLCANO
Контроллер HMI
Расширенный рабочий календарь
Четыре периода могут быть настроены для каждого дня недели
Четыре периода нагрева
Активировать (ON)/ Деактивировать (OFF)
Расписание которое отображается указывает, что функция календаря активна. Вы можете отключить его в дополнительных настройках, используя функцию AE
Установка температуры
Возможность задать температуру для каждого периода нагрева отдельно
Отображаемый рабочий график
Когда периоды нагрева перекрываются - агрегат работает на основе периода нагрева с меньшей цифрой

## Slide 6: VOLCANO
Контроллер HMI
Подключение
Contact „X” не задействован
Запрещено подключение к данному контакту!

## Slide 7: КОНТРОЛЛЕРЫ И АКСЕССУАРЫ
Подключение контроллера Volcano EC к агрегатам Volcano EC
до 8 агрегатов может быть подключено к одному контроллеру!